Утверждено

решением Совета депутатов МО город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области

от  22 марта 2023 года № 8

Приложение

Правила благоустройства территории

муниципального образования город Волхов

Волховского муниципального района

Ленинградской области (выписка)

2023 год

3.13. Некапитальные нестационарные сооружения

3.13.1. Некапитальными нестационарными являются сооружения, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений - это нестационарные торговые объекты, объекты попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.

Отделочные материалы сооружений должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям городского дизайна и освещения, характеру сложившейся среды муниципального образования и условиям долговременной эксплуатации.

При остеклении витрин следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла. При проектировании мини-маркетов, мини-рынков, торговых рядов применяются быстровозводимые модульные комплексы, выполняемые из легких конструкций.

Внешний вид нестационарных торговых объектов  (далее по тексту – НТО)  должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования.

3.13.2. Размещение некапитальных нестационарных сооружений на территориях муниципального образования  не должно мешать пешеходному движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населенного пункта и благоустройство территории и застройки. При размещении сооружений в границах охранных зон зарегистрированных памятников культурного наследия (природы) и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры сооружений (высота, ширина, протяженность) функциональное назначение и прочие условия их размещения согласовываются  с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

3.13.3. Не  допускается размещение некапитальных нестационарных сооружений (за исключением торговых) под козырьками вестибюлей, в арках зданий, на газонах, площадках (детских, отдыха, спортивных, транспортных стоянок), посадочных площадках городского пассажирского транспорта, в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей, трубопроводов, а также ближе 10 м от остановочных павильонов, 25 м - от вентиляционных шахт, 20 м - от окон жилых помещений, перед витринами торговых предприятий, 3 м - от ствола дерева.

3.13.3.1. Не допускается размещение НТО:

- в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках);

- в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, магистральных коллекторов и линий высоковольтных передач - при отсутствии согласования размещения нестационарных торговых объектов с собственниками соответствующих сетей;

- ближе 5 метров от посадочных площадок пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), в пределах треугольников видимости, на пешеходной части тротуаров и дорожек и в иных случаях, предусмотренных СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

- ближе 25 метров от вентиляционных шахт, 15 метров - от окон жилых помещений, перед витринами торговых организаций;

- на территории выделенных технических (охранных) зон;

- под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;

- в надземных и подземных переходах, а также в 50-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные переходы, метро, за исключением объектов, используемых для реализации периодической печатной продукции;

- на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям (за исключением нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется торговля исключительно непродовольственными товарами);

- в случае если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.);

- с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных норм и настоящих Правил благоустройства.

3.13.4 Владелец НТО должен провести работы по благоустройству и осуществлять уборку  территории, прилегающей к нестационарному объекту  по периметру  не менее 5 метров от объекта.

3.13.5 Ремонт, окраска нестационарных торговых объектов должны проводиться за счет их владельцев. Ремонт должен проводиться с учетом сохранения внешнего вида и ранее принятого цветового решения.

3.13.6. Нестационарные торговые объекты общественного питания должны иметь в составе своих помещений зал обслуживания посетителей,  место для сбора мусора (тары, упаковки) во избежание складирования тары, иного мусора 
и отходов на территории рядом с объектом, на крыше и в прочих, не предназначенных для этого местах.

3.13.7. Обязанность по организации подъездов автотранспорта, осуществляющего доставку товара, лежит на владельцах торговых точек.

3.13.8. Запрещается возводить к НТО различного рода пристройки, навесы, не предусмотренные согласованными проектами, и использовать их под складские цели, а также надстраивать, перестраивать существующие временные объекты.

3.13.9. Внешний вид НТО определяется с учетом его специализации. Базовым для всех видов специализаций торговой деятельности является вариант НТО с полным или частичным остеклением лицевого фасада. Облицовка объекта выполняется деревянными панелями (или под дерево) в соответствии с установленными стилевыми стандартами.

На фризе павильона с лицевой и (или) торцевых сторон размещается наименование НТО. Фриз НТО может иметь внутреннюю светодиодную подсветку по всему периметру. Крыша объекта плоская.

3.13.10. Допускается размещение сооружений на тротуарах шириной более 4,5 м (улицы общегородского значения) и более 3 м (улицы районного и местного значения) при условии, что фактическая интенсивность движения пешеходов в час "пик" в двух направлениях не превышает 700 пеш./час на одну полосу движения, равную 0,75 м.

3.13.11. Сооружения нестационарных торговых объектов, объектов обслуживания и питания размещаются  на территориях пешеходных зон, в парках, садах, на бульварах на территории муниципального образования. Сооружения устанавливаются на твердые виды покрытия, оборудуются осветительными приборами, урнами и/или малыми контейнерами для мусора, объекты общественного питания – туалетными кабинами (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности 500 м.)

3.13.12. Остановочные павильоны  размещаются в местах остановок наземного пассажирского транспорта. При проектировании остановочных пунктов и размещении ограждений остановочных площадок следует руководствоваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

3.13.13. Туалетные  кабины размещаются  на активно посещаемых территориях муниципального образования  при отсутствии или недостаточной пропускной способности общественных туалетов: в местах проведения массовых мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории объектов рекреации (парках, садах), в местах установки городских АЗС, на автостоянках, а также - при некапитальных нестационарных сооружениях питания. Не допускается размещение туалетных кабин на придомовой территории, при этом расстояние до жилых и общественных зданий должно быть не менее 20 м. Туалетную кабину необходимо устанавливать на твердые виды покрытия.

3.13.14. Условия размещения нестационарных торговых объектов, объектов бытового обслуживания и питания, установленные настоящими Правилами благоустройства являются действующими для объектов, размещаемых после вступления Правил благоустройства в силу.

# 9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ

9.1. Уборка территории

9.1.1. Физические лица и хозяйствующие субъекты, должны обеспечивать своевременную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий на основании добровольно заключаемых соглашений о проведении работ по благоустройству в соответствии с данными правилами и действующим законодательством.

9.4. Порядок определения размеров прилегающих территорий.

Границы прилегающих территорий определяются:

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения – в границах земельного участка, предоставленного по договору аренды или в безвозмездное срочное пользование земельным участком;

9.26. Работы по благоустройству и содержанию осуществляют:

7) на территориях, прилегающих к временным нестационарным объектам, - собственники (пользователи) данных объектов;